Hammerstiele ab 2 kg

Ручка кузнечного молотка свыше 2 кг

Holzfeuchte max. 20 %

Wurmstiche sind nicht erlaubt

Äste sind nicht erlaubt

Naturbedingte Farbunterschiede sind gestattet

Влажность максимум 20%

Сучки и червоточины недопустимы

Различия в цвете натурального происхождения допустимы

## Stiele bis 700 mm Nennlänge (ручки до 700мм)

(от 800 мм и длинней)

Hammerstiele ab 2 kg

Ручка кузнечного молотка свыше 2 кг

| Artikelnr. | Nennlänge Длина | a1 | a2 | b1 | b2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/5202 | 700 +10 /-10 | 42,1 +1,7/ -0,8 | 44 | 24,5 + 1 /-0,5 | 30 |
| 1/5203 | 800 +10/-10 | 47,4 + 1,9 /-0.9 | 45 | 27,4 +1,1/-0,5 | 30 |
| 1/5204 | 900+10/-10 | 52,9+2,1/1,1 | 45 | 30,9+1,2/-0,6 | 32 |